Применение широкополосного облучателя в системе контроля фазовых характеристик РСДБ комплекса

Масленников А.С.,  Иванов Д.В.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

При проведении радиоинтерферометрических наблюдений со сверхдлинными базами (РСДБ), кроме всего прочего, должна быть обеспечена постоянная калибровка фазовых характеристик приемно-регистрирующей РСДБ аппаратуры. Общепринятая схема контроля фазовых характеристик РСДБ комплекса предусматривает инжектирование сигнала фазовой калибровки (последовательность импульсов длительностью 25÷50 пс) через направленный ответвитель на вход малошумящего усилителя, после антенно-фидерного устройства (АФУ).

В Институте прикладной астрономии проводятся исследования по внешнему широкополосному излучению сигнала фазовой калибровки. Сигнал фазовой калибровки излучается широкополосным облучателем, отражается от контррефлектора и поступает на рупор приемной системы. Такая реализация системы контроля фазовых характеристик дополнительно обеспечивает учет изменений фазы принимаемого сигнала при ветровых нагрузках на контррефлектор, и при прохождение через АФУ, также упрощается входной тракт приемника.

Изготовлено несколько прототипов широкополосных облучателей для диапазона частот 2 – 14 ГГц. Измерены их характеристики. В обсерватории «Светлое» проведен ряд экспериментов по излучению сигнала фазовой калибровки через широкополосный облучатель в совмещенный рупор приемной системы диапазона длин волн 13/3.5 см. В докладе приводятся полученные результаты.