РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

### В. С. Артюх

ПРАО АКЦ ФИАН

Исследования физических условий в галактических ядрах и космологические исследования требуют проведения низкочастотных наблюдений компактных радиоисточников с высокой чувствительностью и разрешением. Для достижения существенного прогресса в этих исследованиях необходимы наблюдения в метровом диапазоне волн с чувствительностью ~ 1 мЯн. Чувствительность низкочастотных наблюдений внегалактических радиоисточников ограничена эффектом путаницы, для подавления которого до 1 мЯн нужны антенны с апертурой 300 – 400 км.  В настоящее время разрабатываются проекты радиотелескопов нового поколения SKA и LOFAR, которые представляют собой системы апертурного синтеза с размерами в несколько сот километров на основе малых антенн. Такие системы позволят достичь чувствительности в 1 мЯн.

В данной работе предлагается создать интерферометр с базой > 5000 км на основе километровых синфазных антенных решеток. Показано, что такой интерферометр также будет иметь чувствительность ~ 1мЯн на частоте 100 МГц. Кроме высокой чувствительности интерферометр на базе дифракционных решеток позволит сформировать многолучевую диаграмму направленности, перекрывающую по склонению всю доступную наблюдениям полусферу. Это открывает новые возможности для проведения быстрых обзоров слабых компактных радиоисточников.