Отчет ст. научного сотрудника отдела информатики

Шергина В.С. за 2008г.

21 ноября 2008 г.

## Сопровождение ранее разработанного и штатно эксплуатируемого МО БТА.

Для обеспечения надежной работы БТА осуществлялось сопровождение МО АСУ, инструментальной автоматизации, видеонаблюдения, интерфейсов пользователей:

- Непрерывное наблюдение за текущей работой систем для обнаружения проблем в МО, в аппаратуре, в действиях персонала АСУ и наблюдателей.

- Регулярная коррекция МО для разрешения замеченных проблем.

- Участие проработке аппаратных решений.

- Консультационная помощь другим разработчикам программ со связью с АСУ БТА.

- Участие в тестовых наблюдениях.

- Разработка новых версий документации к ранее модернизированным частям МО АСУ.

## Модернизация АСУ БТА.

Модернизация РК.

Персоналом СЭК БТА (Ю.Маметьев,В.Данилов) произведено существенное упрощение РК с переносом части защитных функций на SEW-контроллеры, соответственно потребовалась модернизация МО АСУ:

- Отключение и имитация упраздненных входных/выходных сигналов.

- Изменения в управлении SEW-приводами A и Z с учетом подключения CW/CCW концевиков.

- Учет в основной программе сигналов реальных концевиков A,Z,P2 совместно с программными ограничениями по датчикам угла.

Замена датчика угла по Азимуту.

В узле Азимута установлен (С.Синянский,А.Рябуха) новый PEP-контроллер и 27-ми разрядный многооборотный датчик угла вместо старого составного 23-х разрядного датчика ППНДД+ДУП. Для ввода их в эксплуатацию выполнялись следующие работы:

- Работа узла моделировалась и отлаживалась в лабораторных условиях на ННП.

- Дальнейшая отладка МО проводилась при подключении нового PEP-контроллера в реальную CAN-сеть БТА.

- Замена контроллера, датчика и окончательная доводка управляющей программы были проведены в течение одного дня.

- При замене датчика было потеряно точное положение нуль-пункта, поэтому были проведены тестовые наблюдения в техническую ночь, практически определены новые поправки СКН для СПФ и по их изменению теоретически исправлены поправки для N1,N2.

Модернизация балансировки.

Совместно СЭК БТА (Ю.Маметьев,В.Данилов) начата работа по новой системе балансировки трубы БТА.

## Работы по МО автоматизации N2.

Новая версия управления локальным корректором N2.

Локальный корректор положения звезды в фокусе N2, разработанный в 2001-м году и находившийся в постоянной эксплуатации с 2002-го года, выработал ресурс и был модернизирован С.Моисеевым. Соответственно его МО было переделано под новый блок управления. Система успешно эксплуатируется дальше.

Дальнейшая разработка МО для аппаратуры автоматизации N2.

В связи с добавлением новых (крышка коллиматора ОЗСП) и модернизации ранее подключенных устройств (решетка ОЗСП), модернизированы сетевой драйвер n2_drv, строчный интерфейс управления n2_ctrl и экранный GUI наблюдателя n2dev.

Управление новой EMCCD-камерой.

На щелевом подсмотре N2 А.Ф.Фоменко была установлена EMCCD TV-камера Samsung SCH750. Для ввода ее в эксплуатацию на машине n2.sao.ru (CompactPCI) был развернут сервер приложений Tomcat и установлено (разработанное ранее) JSP-приложение для управления параметрами камеры через RS-485 (http://n2.sao.ru:8080/comport/sch750.jsp). Камера успешно эксплуатируется совместно с локальным корректором N2.

## Автоматизация и модернизация Цейс-1000.

Продолжены работы по МО новой системы управления Цейс-1000 на основе SEW-контроллеров и CAN-шины:

- Разработан базовый вариант системы управления на основе программного моделирования аппаратуры (SEW-приводов и датчиков угла). Реализован клиент-серверный вариант управления на основе XML-RPC протоколов. Разработан пробный вариант GUI астронома, реализованный в двух оболочках: как приложение для местного использования, и как апплет для удаленного управления через браузер.

- Подготовлена новая управляющая машина ztcs.sao.ru c CAN-картой (PCI-7841 фирмы ADLink ) и подключенной к USB метеостанцией Davis Vantage Pro2 Plus.

- Самостоятельно адаптирован под ядро Linux 2.6.25 драйвер lincan, программы системы управления связанные с CAN-шиной адаптированы под особенности этого драйвера.

- Установлен и настроен пакет поддержки метеостанций wview (http://www.wviewweather.com) с автоматическим формированием метео-Web-сайта и сохранением метео-параметров в базе данных (MySQL или PostgreSQL).

## Поддержка и развитие страниц “BTA-online” на Web-сайте САО.

Для оперативного отражения в Интернете изменений в системе АСУ и ТВ-средствах выполнялась регулярная модернизация части Web-сайта САО связанного с БТА. В частности:

- Для 70см гида БТА программа моделирования звездного поля адаптировалась к геометрии менявшихся на нем ТВ-камер.

- Для новой камеры “AllSky” А.Ф.Фоменко на основе VNC748 (аналогичной “Sky140” но с объективом) разработан вариант инженерного Web-интерфейса удаленного ручного управления. Пользовательский Web-интерфейс модернизирован под новую камеру (возможность наложения оверлея аннотации с сеткой RA/Dec, с созвездиями и звездами из каталога BSC, с положением Луны и планет, с текущим положением БТА и Цейс1000, плюс оперативный и месячный архив изображений).

- Разработаны программы sky140_exp и sky180_exp для автоматического управления экспозициями камер типа VNC748 используемых в “Sky140” и новой “AllSky”. Программы вычисляют текущее положение Солнца (под горизонтом) и Луны (с учетом фазы) и устанавливают командами через сериал-порт экспозицию VNC748 соответствующую ожидаемой яркости неба.

## Участие в организации Web-трансляции солнечного затмения.

Во время экспедиции Отдела Информатики в Новосибирск для организации Web-трансляции солнечного затмения выполнял следующие работы:

- Освоение сетевых трансляций, ретрансляций и просмотра видеопотоков с помощью vlc.

- Организация приема в САО unicast видеопотока от сервера в Москве и распостранение его в локальной сети как multicats для просмотра всеми желающими.